## Slide 1: 16. 인터럽트 서비스 프로그램
16.1 관련된 IBM-PC 하드웨어
16.2 실시간 시계

## Slide 2: 16.1 관련된 IBM-PC 하드웨어
  IBM-PC에는 시계가 내장되어 있는데, 이 시계를 읽어서 MS-DOS 박스의 우측 상단에 시간을 표시하는 프로그램 블록도.

## Slide 3: 16.1 관련된 IBM-PC 하드웨어
  IBM-PC에서는 14.318Mhz의 주파수 발생기를 사용한다. 이 주파수를 1/12로 분주해서 1.193Mhz를 만들고, 이것을 i8254 CTC에서 1/65536으로 분주해서 18.2Hz 클록을 만들었다. CTC는 Clock Timer Controller의 약자로 클록 등을 분주하는 회로이다. CTC에는 여러 종류가 있는데, INTEL에서 i8254라는 이름의 CTC를 생산했고, IBM-PC에서 이를 사용했다.
  CTC에서 생성한 18.2Hz 클록은 인터럽트 요청신호(IRQ, Interrupt Request)로 i8259 PICU(Priority Interrupt Control Unit)에 입력된다.
  PICU는 인터럽트를 제어하는 회로이고, INTEL에서 만든 PICU의 이름이 i8259이다. i8259는 8개의 인터럽트 요청신호를 받는다.
  입출력 장치가 CPU에게 서비스를 요구할 때 인터럽트 요청신호를 발생하고, 이것을 PICU에 보내면, PICU에서 우선순위를 결정해서 우선순위가 가장 높은 요청신호를 CPU 즉 프로세스에게 알려준다.
  사용자가 키보드에서 문자를 입력하거나 마우스를 조작하거나 인터넷에서 데이터가 들어오거나 하드디스크가 동작을 완료하는 등에도 각각의 입출력 장치가 인터럽트 요청신호를 PICU에 보낸다.
  PICU에서 인터럽트 요청신호를 받으면 CPU에 연결된 INT 신호선을 ‘1’ 상태로 만든다. 이것은 CPU에게 어떤 장치가 인터럽트를 요청했다는 것을 알리는 신호이다. INT 신호가 ‘1’이 되면 CPU는 현재 수행하고 있는 명령어를 마치고, 코드 세그먼트(CS), 명령어 포인터(IP) 및 상태 레지스터(PSW)를 스택에 PUSH한다.

## Slide 4: 16.1 관련된 IBM-PC 하드웨어
  그리고 인터럽트를 불활성화시키면서 INTA라는 신호선을 ‘0’ 상태로 만든다. 이것은 CPU가 PICU에게 인터럽트를 수행할 상태가 되어있다는 것을 알리면서 동시에 가장 우선순위가 높은 장치가 무엇인지를 묻는 것이다.
  INTA 신호를 받으면 PICU는 인터럽트를 요청한 장치 중에서 우선순위가 가장 높은 장치의 번호 8비트를 데이터 신호선 D7-D0에 출력한다. 이것을 인터럽트 백터(IV)라고 한다. 인터럽트 백터는 사전에 프로그램으로 PICU에게 알려준 것이다. 18.2Hz 클록 인터럽트의 백터는 ‘08’이다.
  인터럽트 백터 IV를 CPU가 받으면 'IV * 4' 번지에서 16비트 데이터를 읽어서 명령어 포인터(IP)에, IV * 4 +2' 번지에서 16비트 데이터를 읽어서 코드 세그먼트 레지스터(CS)에 각각 적재한다. 즉, 'IV * 4'에 간접 원거리 분기를 한다.
  IBM-PC에서는 메모리 0-3FFH에 인터럽트 백터 테이블이 있으며, 인터럽트 백터 테이블에는 해당하는 인터럽트가 요청되면 수행할 프로그램 즉 인터럽트 서비스 프로그램의 시작 주소가 저장되어 있다.
  IBM-PC에서 18.2Hz 클록 인터럽트 서비스 프로그램은 '46CH'에 있는 더블 워드를 ‘1’ 증가시킨다. 즉, IBM-PC는 1초에 18.2회 클록 인터럽트 서비스를 수행하며 이때 '46CH'에 있는 32비트 데이터를 ‘1’씩 증가시킨다. 그러므로 '46CH'에 있는 32비트 데이터를 읽으면 현재 시간을 알 수 있다.

## Slide 5: 16.1 관련된 IBM-PC 하드웨어
  IBM-PC에서 화면에 글자 또는 그림을 표현하는 방식은 CPU가 비디오 프레임 메모리에 데이터를 쓰면, 이것을 비디오 제어기가 읽어서 화면에 표시해주는 방식이다. 비디오 제어기는 CGA, MDA, EGA, VGA 등 여러 가지가 있다.
  IBM-PC/XT에서는 CGA를 주로 사용했다. CG A는 칼라 방식으로 0B8000H - 0BFFFH 번지를 비디오 프레임 메모리로 사용한다. CGA 화면은 25 X 80 문자를 표시한다. 즉, 한 화면은 25줄(row)이고, 한 줄은 80문자(column)로 구성되어 있다. 화면의 상단 왼쪽은 (0, 0), 상단 오른쪽은 (0. 79), 하단 왼쪽은 (24, 0), 하단 오른쪽은 (24, 79)와 같이 (row, column) 좌표로 표시할 수 있다.
  CGA에서 한 문자는 ASCII 코드 한 바이트와 색상을 나타내는 한 바이트의 속성으로 되어있다. 즉, CGA에서 한 문자를 표시하는데 2 바이트가 필요하다. 예를 들어 (X, Y) 좌표에 해당하는 비디오 프레임 메모리 번지는 다음과 같다.
  (0, 0) - ASCII 문자 = b800:0000, 칼라 속성 = b800:0001
  (0, 1) - ASCII 문자 = b800:0002, 칼라 속성 = b800:0003
  (x, y) - ASCII 문자 = b800: (x * 80 + y) * 2
  칼라 속성 = b800: (x * 80 + y) * 2 + 1
  칼라 속성은 b7-b4는 배경을, b3-b0는 글자체 칼라를 지정한다. '0000'은 흑색, '0001'은 청색, ... ‘1111’은 강한 흰색 등이다.
  이렇게 ASCII 코드와 속성으로 한 문자를 나타내는데 2 바이트가 소요되므로 한 화면에 2,000(25 X 80) 문자를 표시하는데 4K바이트의 비디오 프레임 메모리가 소요된다. 한편 0B8000H-0BFFFFH는 32K 바이트 공간으로 8개의 비디오 페이지를 저장할 수 있는 공간이다. 실제로 CGA에서는 8개의 페이지를 사용하며, 현재 화면에 출력하고 있는 페이지 번호는 462H 번지에 바이트로 저장되어 있다.

## Slide 6: 16.1 관련된 IBM-PC 하드웨어
  윈도우는 VGA를 사용하는데, VGA는 0A0000H - 0AFFFFH의 64K 바이트 공간을 비디오 프레임 메모리로 사용하는 그래픽 비디오 제어기이다. 윈도우에서 MS-DOS 박스를 열면 CGA 화면을 VGA 상에 그래픽으로 그려준다.
  즉, 18.2 클록 인터럽트가 들어오면 462H 번지에 있는 CGA 비디오 페이지 번호를 읽어서 CGA 비디오 프레임 메모리 위치를 찾아서, 여기에 저장된 내용을 그래픽으로 바꾸어서 VGA 비디오 프레임 메모리에 그래픽으로 표현해준다. 사용자는 CGA 화면과 동일한 화면을 윈도우의 MS-DOS 박스에서 보는 것이다.

## Slide 7: 16.2 실시간 시계
  18.2Hz 클록 인터럽트 서비스 프로그램으로 MS-DOS 박스 상단에 시계를 표시한다. 독자들은 cclock을 실행시켜 보아라. 화면 우측 상단에
  AM 10:10 1
  과 같은 시계가 표시되는 것을 볼 수 있을 것이다. 이 시계는 1초에 18.2회 표시되므로 화면을 변경해도 항상 그 위치에서 현재 시간을 표시하고 있을 것이다.
  IBM-PC는 1초에 18.2회 클록 인터럽트가 발생하며, 클록 인터럽트가 발생하면 인터럽트 8번 백터 즉 '8 *4 = 20H' 번지에 저장되어 있는 번지에 있는 프로그램을 수행한다. 그러므로 실시간 시계 프로그램에서는 ‘20H' 번지의 데이터를 읽어 와서 'xxx’ 번지에 저장하고, '20H' 번지에는 'yyy' 값을 저장하므로 클록 인터럽트가 발생할 때마다 'yyy' 번지에 있는 프로그램을 수행할 것이다.
  'yyy' 번지에 있는 프로그램은 실시간 시계 프로그램으로 ‘46CH’에 저장된 데이터 즉 타임틱(time * tick)을 읽어서 이를 18.2로 나누어주면 현재 시간을 계산할 수 있다. 현재 시간을 ASCII 코드와 색상 속성을 결합하여 CGA 비디오 프레임 메모리에 저장한다. 이것을 마치면 'xxx’ 번지에 저장된 번지로 분기하여 원래의 클록 인터럽트 서비스 프로그램을 수행한다.
  실시간 시계 프로그램은 항상 메모리에 상주해 있어야 한다. 프로그램을 메모리에 상주시키려면 MS-DOS 기능 31H를 사용한다. MS-DOS 기능 31H는 상주시킬 메모리의 패러그래프(16바이트 단위)를 DX에 저장하고 MS-DOS를 호출하면 해당하는 메모리에 저장된 프로그램을 상주시키고 프로그램을 종료시킨다.