## Slide 1: 8. 기타 명령어
8.1 문자열 연산의 특징
8.2 MOVE: 문자열 이동 명령어
8.3 LODS: 문자열 적재 명령어
8.4 STOS: 문자열 저장 명령어
8.5 CMPS: 문자열 비교 명령어
8.6 SCAS: 문자열 스캔 명령어
8.7 BCD 명령어
8.8 기타 명령어

## Slide 2: 8.1 문자열 연산의 특징
  문자열 명령어는 바이트, 워드 또는 더블워드 크기의 데이터를 한 번에 하나씩 반복적으로 처리 할 수 있다.
  문자열이 홀수 개의 바이트로 되어있으면 바이트 동작을 선택하여 처리할 수 있고, 짝수 개의 바이트로 되어있으면 워드 동작을 선택하여 처리할 수 있다.
  피연산자는 ES:DI 와 DS:SI 사용을 가정한다.
  문자열 명령어는 SI와 DI 레지스터가 메모리 내의 바이트들을 참조하는 유효한 오프셋 주소를 가지고 있다고 가정한다. SI 레지스터는 보통 DS:SI처럼 DS 레지스터와 결합되고, DI 레지스터는 ES:DI처럼 항상 ES 레지스터와 결합된다.
연산 | 기본 명령어 | 묵시적 오퍼랜드 | 바이트 연산 | 워드 연산 | 더블워드 연산
MOVE | MOVS | ES:DI, DS:SI | MOVSB | MOVSW | MOVSD
LOAD | LODS | AX, DS:SI | LODSB | LODSW | LODSD
STORE | STOS | ES:DI, AX | STOSB | STOSW | STOSD
COMPARE | CMPS | DS:SI, ES:DI | CMPSB | CMPSW | CMPSD
SCAN | SCAS | ES:DI, AX | SCASB | SCASW | SCASD

## Slide 3: 8.1 문자열 연산의 특징
REP: 문자열 반복 접두어
  REP는 특별한 명령 접두어로 문자열 명령 앞에 사용될 수 있으며, 지정한 횟수 동안 문자열 명령을 반복하게 한다. 반복 횟수는 CX 레지스터에 저장한다. 즉, REP는 문자열 명령어를 실행하고 CX를 감소시키며, CX가 0이 될 때까지 반복 실행한다.
  반복되는 연산의 방향은 방향 플래그(DF)에 의해 결정된다. 문자열 명령어를 사용하기 전에 방향 플래그를 설정해야 한다.
  메모리 주소를 증가시키는 경우 즉 왼쪽에서 오른쪽으로 처리하는 경우, CLD를 사용하여 DF를 0으로 설정.
  메모리 주소를 감소시키는 경우 즉 오른쪽에서 왼쪽으로 처리하는 경우, STD를 사용하여 DF를 1로 설정.

## Slide 4: 8.1 문자열 연산의 특징
  send_data times 10 db '*' ; 송신 필드
  recv_data times 10 db ' ' ; 수신 필드
  ...
  cld ; 방향 플래그를 지운다.
  mov cx, 10 ; 반복 횟수 초기화
  mov di, recv_data ; 수신 주소(es:di)를 초기화
  mov si, send_data ; 송신 주소(ds:si)를 초기화
  rep movsb ; 문자열 이동.
  위 예제는 DS와 ES가 데이터 세그먼트의 주소로 초기화 되어있다고 가정한다.
  문자열 명령을 실행하기 전에 SI와 DI 레지스터를 초기화하기 위해 MOV 명령을 사용한다.
  이 예제는 SEND_DATA의 10바이트를 RECV_DATA로 복사한다.

## Slide 5: 8.1 문자열 연산의 특징
  문자열 처리 명령어 가운데 MOVS, LODS 그리고 STOS는 항상 주어진 횟수만큼 반복한다.
  반면에 CMPS와 SCAS는 지정한 조건을 만족하면 반복 연산을 종료할 수 있도록 상태 플래그를 설정하는 비교 연산을 수행한다.
  CMPS와 SCAS에 이러한 목적으로 사용하기 위한 REP의 변형이 필요하다. REP의 변형에는 다음과 같은 것들이 있다.
  REPE 또는 REPZ: 플래그 레지스터의 제로 플래그(Zero Flag, ZF)가 동등/제로를 나타내는 동안이거나 CX 레지스터에 지정된 횟수만큼 반복 수행한다. 따라서 ZF가 비동등/비제로를 나타내거나 CX가 0으로 감소되면 끝난다.
  REPNE 또는 REPNZ: 플래그 레지스터의 제로 플래그(Zero Flag, ZF)가 비동등/비제로를 나타내는 동안이거나 CX 레지스터에 지정된 횟수만큼 반복 수행한다. 따라서 ZF가 동등/제로를 나타내거나 CX가 0으로 감소되면 끝난다.

## Slide 6: 8.2 MOVE: 문자열 이동 명령어
  CX에 길이를 갖고 REP 접두어와 결합된 MOVSB, MOVSW, MOVSD는 지정된 개수의 문자를 이동시킬 수 있다. 이 때 송신 문자열에 대한 세그먼트:오프셋 레지스터는 DS:SI이고, 수신 문자열에 대한 세그먼트:오프셋 레지스터는 ES:DI이다. 따라서 프로그램의 처음에 DS와 ES 레지스터를 초기화하고, 문자열 이동 명령을 실행하기 전에 SI와 DI 레지스터를 초기화하여야 한다.
  문자열 이동은 SI와 DI는 플래그 레지스터의 방향 플래그(Direction Flag, DF) 설정에 따라 자동으로 증가 또는 감소한다. 방향 플래그가 0이면 증가되고, 1이면 감소된다. 이 때 바이트 동작이면 1, 워드 동작이면 2, 더블워드 동작이면 4씩 증가 또는 감소된다.
  mov cx, 20 ; 워드 개수
  mov di, recv_data ; recv_data의 주소
  mov si, send_data ; send_data의 주소
  rep movsw ; 20개의 워드 이동
  REP MOVSW 명령은 MOV 명령을 사용해서 수행시킬 수도 있다. 아래에 동등한 명령을 나타내었다.
  jcxz s20 ; cx의 초기 값이 0이면 지정한 곳으로 점프
  s10:mov ax, [si] ; send_data로부터 워드를 이동
  mov [di], ax ; recv_data에 워드를 저장
  add di, 2 ; 다음 워드를 위해 주소를 증가
  add si, 2
  loop s10 ; cx를 감소시키고 반복
  s20: …

## Slide 7: 8.2 MOVE: 문자열 이동 명령어
  segment data
  string1 db ‘Assembly’ ;이동할 문자열 데이터
  string2 times 11 db 0
  string3 times 11 db 0
  segment code
  ..start:
  mov ax, data ;세그먼트 레지스터 초기화
  mov ds, ax
  mov es, ax
  ;바이트 크기로 이동
  cld ; 방향설정(증가, 왼쪽에서 오른쪽)
  mov cx, 08 ; 이동할 문자열 개수 설정
  mov di, string2 ; string2의 주소
  mov si, string1 ; string1의 주소
  rep movsb
  ;워드 크기로 이동
  cld ; 방향설정(증가, 왼쪽에서 오른쪽)
  mov cx, 04 ; 이동할 문자열 개수 설정
  mov di, string3 ; STRING3의 주소
  mov si, string2 ; STRING2의 주소
  rep movsw
  mov ax, 4c00h
  int 21h

## Slide 8: 8.2 MOVE: 문자열 이동 명령어
  프로그램에서 처음으로 나오는 CLD 명령어는 MOVSB가 왼쪽에서 오른쪽으로 문자열을 처리하도록 방향 플래그를 ‘0’으로 지운다.
  MOV 명령은 CX 레지스터를 이동할 문자열과 복사할 메모리 공간의 크기인 8로 초기화한다.
  두 개의 MOV 명령은 각각 STRING1과 STRING2의 오프셋 주소를 SI와 DI 레지스터에 적재한다.
  DS:SI에 의해 지정된 주소에 있는 STRING1의 맨 왼쪽 바이트를 ES:DI에 의해 지정된 주소인 STRING2의 맨 왼쪽 바이트로 이동시킨다.
  그 다음 바이트 이동을 위해 SI와 DI를 1씩 증가시킨다.
  CX 레지스터의 값을 1 감소시킨다.
  CX 레지스터의 값이 0이 될 때까지 반복 수행한다.
  CLD 명령에 의해 방향 플래그가 0으로 설정되어 MOVSB가 DI와 SI를 1씩 증가시키므로 연산이 반복될 때마다 오른쪽으로 한 바이트씩 이동, 처음에는 [STRING1+0]이 [STRING2+0]으로 이동하고, 다음으로 [STRING1+1]이 [STRING2+1]로 이동한다. 이렇게 계속 실행되어 끝나면 CX 레지스터는 0을 갖게 되고, DI 레지스터는 ‘STRING2+8’의 주소, 그리고 SI 레지스터는 ‘STRING1+8’의 주소를 가지게 된다. 이 주소들은 이름의 마지막 바이트보다 한 바이트 지난 주소이다.

## Slide 9: 8.2 MOVE: 문자열 이동 명령어
  만약 오른쪽에서 왼쪽으로 처리를 하려면 CLD 명령 대신에 STD 명령을 사용하여 방향 플래그를 ‘1’로 설정해야 한다. 그러면 MOVSB 명령은 SI와 DI를 1씩 감소시키므로 정확한 이동을 위해 SI는 ‘STRING1+7’로. DI는 ‘STRING2+7’로 초기화시켜야 한다.
  두 번째 CLD 다음의 프로그램은 MOVSW를 사용하여 워드 크기로 문자열을 이동한다. MOVSW는 한 번에 2바이트씩 이동하므로 SI와 DI를 2씩 증가시킨다. 따라서 이 연산은 이동할 전체 문자열 길이의 반만 반복하면 되므로 CX 레지스터를 4로 초기화한다. 실행이 끝나면 CX 레지스터는 0을 갖게 되고, SI와 DI는 각각 ‘STRING2+8’과 ‘STRING3+8’의 주소를 가지게 된다. 만약 오른쪽에서 왼쪽으로 처리를 하려면 STD 명령을 사용하여 방향 플래그를 ‘1’로 설정해야 된다. 그리고 SI와 DI를 각각 ‘STRING2+6’과 ‘STRING3+6’으로 초기화해야 한다.

## Slide 10: 8.3 LODS: 문자열 적재 명령어
  문자열 적재 명령어는 메모리로부터 한 바이트를 AL 레지스터에, 한 워드를 AX 레지스터에, 그리고 더블워드를 EAX 레지스터에 가져와서 적재하는 역할을 한다. 레지스터에 적재할 데이터의 메모리 주소는 DS:SI에 의해서 정해진다. 이 때 바이트는 LODSB, 워드는 LODSW, 그리고 더블워드는 LODSD를 사용한다.
  이 명령어는 데이터를 전송한 후 자동으로 다음 데이터를 가리키기 위해 DF 값에 따라 오프셋이 증가 또는 감소한다. 만약 DF가 ‘1’이면 바이트에 1, 워드에 2, 더블워드에 4씩 감소하고, DF가 ‘0’이면 증가한다.
  한 개의 LODS 연산에 의해서 레지스터가 채워지기 때문에 반복 접두어인 REP를 사용할 필요는 없고 대부분의 메모리에 저장된 문자열을 레지스터에 적재하는 연산에서는 MOV 명령어가 적절하다. 그런데 MOV 명령은 어셈블하여 3바이트의 기계어 코드를 생성하는 반면에 LODS 연산은 SI 레지스터를 초기화하는 코드가 추가되지만 연산 자체는 1바이트 기계어 코드를 생성하므로 MOV 대신에 사용한다.
  특정 문자를 연속적으로 검사하면서 문자열을 한 번에 한 바이트, 한 워드, 그리고 한 더블워드씩 처리할 때도 사용한다.
  한 번에 한 바이트를 적재하는 LODSB와 동일한 동작을 수행하는 명령은 다음과 같다.
  mov al, [si] ; 한 바이트를 AL에 적재
  inc si ; 다음 바이트를 위해 SI를 증가

## Slide 11: 8.3 LODS: 문자열 적재 명령어
  segment data
  string1 db "assembly", 0 ; 이동할 문자열 데이터
  string2 times 11 db 0
  segment code
  ..start:
  mov ax, data ; 세그먼트 레지스터 초기화
  mov ds, ax
  mov es, ax
  ; 바이트 크기로 이동
  cld ; 방향설정(왼쪽에서 오른쪽)
  mov cx, 08 ; 이동할 문자열 개수 설정
  mov di, string2+7 ; string2+7의 주소
  mov si, string1 ; string1의 주소
  a10:lodsb ; 문자를 al에 적재
  mov [di], al ; string2에 저장
  dec di ; 오른쪽에서 왼쪽으로 수행
  loop a10 ; 반복
  …

## Slide 12: 8.3 LODS: 문자열 적재 명령어
  예제는 ‘Assembly’라는 값을 갖는 8개의 바이트로 된 문자열 STRING1과 STRING2라는 다른 8개의 바이트로 된 문자열을 정의한다. 그리고 STRING1에서 STRING2로 역순으로 문자열을 전송하여 STRING2가 ‘ylbmessA’를 갖도록 한다.
  예제에서 LODSB 명령은 STRING1에서 한 번에 한 바이트씩 AL 레지스터에 적재한다. MOV [DI], AL 명령은 레지스터에 적재한 한 바이트를 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 STRING2에 저장한다.

## Slide 13: 8.4 STOS: 문자열 저장 명령어
  문자열 저장 명령어는 AL, AX, 그리고 EAX 레지스터의 내용을 메모리에 한 바이트, 한 워드, 그리고 한 더블워드씩 저장하는 역할을 한다. 데이터를 저장할 메모리 주소는 ES:DI 레지스터 쌍에 의해서 정해진다. 이 때 바이트는 STOSB, 워드는 STOSW, 그리고 더블 워드는 STOSD를 사용한다.
  DF의 값에 따라 DI 레지스터의 값이 바이트이면 1, 워드이면 2, 더블워드이면 4씩 증가 또는 감소된다.
  문자열 저장 명령어를 REP 접두어와 같이 사용하는 경우는 어떤 영역을 빈칸으로 지우는 것처럼 메모리의 데이터 영역을 어떤 특정한 값으로 초기화하는 것이다. 이 때 저장할 문자 개수는 CX 레지스터에 넣는다. REP STOSB는 MOV 명령을 사용하여 동일한 동작을 수행할 수 있다. 아래에 동등한 명령어를 나타내었다.
  jcxz a20 ; CX=0이면 지정한 곳으로 점프
  a10:mov [si], al ; AL의 값을 메모리에 저장
  inc/dec di ; DF설정에 따라 증가 또는 감소
  loop a10 ; CX 값을 감소시키고 연산을 반복
  a20: ... ; 연산 종료

## Slide 14: 8.4 STOS: 문자열 저장 명령어
  segment data
  string1 db "assembly", 0
  segment code
  ..start:
  mov ax, data ; 세그먼트 레지스터 초기화
  mov ds, ax
  mov es, ax
  cld ; 방향설정(왼쪽에서 오른쪽)
  mov ax, 2020h
  mov cx, 04 ; 이동할 문자열 개수 설정
  mov di, string1 ; STRING1의 주소
  rep stosw ; 문자열 이동
  예제에서 STOSW 명령은 2020H(빈칸 두 개)를 STRING1에 4번 반복 저장한다. 이 연산은 AL 레지스터의 내용을 첫 번째 바이트에 저장하고, AH 레지스터의 내용을 다음 바이트에 저장한다.
  레지스터의 내용이 메모리에서는 역순으로 저장된다. 연산이 종료되면 STRING1에는 전부 빈칸이고, CX 레지스터는 0, DI 레지스터는 ‘STRING1+8'의 주소를 가지게 된다.

## Slide 15: 8.5 CMPS: 문자열 비교 명령어
  문자열 비교 명령어는 한 메모리(DS:SI에 의해 지정)에 저장된 문자열 데이터와 다른 메모리(ES:DI에 의해 지정)에 저장된 문자열 데이터 두 개를 비교할 때 사용한다.
  비교는 DS:SI에 저장된 값에서 ES:DI에 저장된 값을 빼는 연산을 통해서 이루어진다. 이 결과로 플래그 레지스터의 플래그 값이 변경된다. 그러나 메모리 내용은 변하지 않는다.
  문자열 이동 명령어와 같이 DF 값이 ‘0’이면 SI와 DI 레지스터를 증가시키고, ‘1’이면 이 레지스터를 감소시킨다. 이때 비교 문자열이 바이트이면 1, 워드이면 2, 그리고 더블워드이면 4씩 증가 또는 감소된다.
  바이트에는 CMPSB, 워드에는 CMPSW, 그리고 더블워드에는 CMPSD를 사용한다.
  비교할 문자열의 크기는 CX 레지스터에 저장된다. 일반적으로 비교는 두 문자열이 서로 다를 때까지와 REP 반복 접두어가 CX 레지스터를 0으로 만들 때까지 수행된다. 그런 후 이 연산은 AF, CF, OF, PF, SF, ZF 값을 비교 결과에 따라서 설정한다. CX에 문자열의 길이를 갖고 REPnn 접두어와 결합하면 임의 길이의 문자열을 연속적으로 비교할 수 있다.
  일반적인 비교 명령어인 CMP와 다르게 피연산자 1을 피연산자 2와 비교한다는 것에 주의해야 한다. 또한, CMPS는 ASCII 값에 따라 영숫자(alphanumeric)를 비교한다. 따라서 이 명령어는 부호 있는 숫자로 구성되는 대수 비교에는 적합하지 않다는 것을 유념해야 한다.

## Slide 16: 8.5 CMPS: 문자열 비교 명령어
  h : h 같다
  a : u 같지 않다(a가 작다)
  n : n 같다
  g : g 같다
  이 예에서 4바이트를 한 번에 비교하면 맨 마지막 문자인 g와 g는 같으므로 결과가 동등으로 나온다.
  그러나 두 문자열은 서로 다르므로 다른 문자를 만나면 비교가 끝나야 한다. 이러한 비교에 변형 반복 접두어인 REPE(Repeat on Equal)을 사용하면 비교의 결과가 같은 동안 또는 CX 레지스터가 0이 될 때까지 비교를 수행한다.
  이 경우에는 REPE 또는 REPZ 접두어를 사용할 수 있으며, 이 접두어는 ZF가 ‘1’로 될 때까지 문자열 비교를 수행한다. 만약 문자열이 계속 같으면 CX 레지스터가 ‘0’이 될 때까지 수행한다.
  REPE 접두어는 두 개의 문자열에서 다른 곳의 위치를 찾을 때 사용된다. 즉, CX 레지스터 값은 비교할 때마다 감소하기 때문에 문자열이 다른 곳의 위치를 알 수 있다. CX 레지스터의 초기 값이 7이고, 문자열의 4번째 위치가 다르다면 CX 레지스터에는 3이 남게 된다. 따라서 초기 값에서 남은 값을 빼면 문자열이 서로 다른 곳의 위치가 된다.
  DF가 ‘0’이면 문자열의 왼쪽부터 오른쪽으로 비교를 하고, ‘1’이면 문자열의 오른쪽에서 왼쪽으로 비교를 한다.

## Slide 17: 8.5 CMPS: 문자열 비교 명령어
  segment data
  string1 db "assembly", 0 ;데이터 항목
  string2 db "assembly", 0
  segment code
  ..start:
  mov ax, data ; 세그먼트 레지스터 초기화
  mov ds, ax
  mov es, ax
  cld ; 방향설정(왼쪽에서 오른쪽)
  mov cx, 08 ; 비교할 문자열 개수 설정
  mov di, string2 ; ES:DI의 주소
  mov si, string1 ; DS:SI의 주소
  repe cmpsb ; STRING1과 STRING2를 비교
  jne exit ; 같지 않으면 EXIT로 점프
  ... ; 같은 경우.
  이 예제에서 REPE CMPSB 연산은 8바이트 전체에 대해서 수행되며, 연산이 끝난 후 CX 레지스터 값은 0, DI 레지스터는 'STRING2+8'의 주소를 갖고, SI 레지스터는 'STRING1+8'의 주소를 가진다. 그리고 부호 플래그는 양, 제로 플래그는 동등을 나타낸다.

## Slide 18: 8.5 CMPS: 문자열 비교 명령어
  segment data
  string2 db "assembly", 0 ;데이터 항목
  string3 db “abstract", 0
  segment code
  ..start:
  mov ax, data ; 세그먼트 레지스터 초기화
  mov ds, ax
  mov es, ax
  cld ; 방향설정(왼쪽에서 오른쪽)
  mov cx, 08 ; 비교할 문자열 개수 설정
  mov di, string3 ; ES:DI의 주소
  mov si, string2 ; DS:SI의 주소
  repe cmpsb ; STRING3과 STRING2를 비교
  jne exit ; 같지 않으면 EXIT로 점프
  ... ; 같은 경우.
  이 예제에서 REPE CMPSB 연산은 두 번째 바이트를 비교한 후 수행이 끝나며, 연산 결과는 높다/비동등 조건이 생성된다. 이 연산이 끝난 후 CX 레지스터 값은 6, DI 레지스터는 'STRING3+2'의 주소를 갖고, SI 레지스터는 'STRING2+2'의 주소를 가진다. 그리고 부호 플래그는 양, 제로 플래그는 비동등을 나타낸다.

## Slide 19: 8.5 CMPS: 문자열 비교 명령어
  문자열 비교 명령어를 사용할 때는 주의할 점이 있다. CMPSW 명령어를 사용하여 워드 단위로 문자를 비교할 때 CX 레지스터를 비교할 전체 문자열 길이의 반으로 초기화해야 한다.
  앞의 예제에서는 CX 레지스터를 4로 초기화하면 된다. 그러나 주의할 점은 이것이 아니다. 워드 단위로 비교를 할 때 CMPSW는 바이트의 순서를 바꾸어서 비교를 한다.
  예를 들어 SAMUEL과 AUDREY를 비교해 보자. 비교 연산 방향은 왼쪽에서 오른쪽이라고 가정하자. 비교 연산은 초기에 각 문자열의 첫 워드인 SA와 AU를 비교하는 것이 아니라 AS와 UA를 비교하게 된다.
  따라서 SAMUEL이 더 높은 값인데 불구하고 결과는 낮은 값이 되어 잘못된 비교를 하게 된다.
  CMPSW는 비교되는 문자열이 DW, DD, DQ로 정의된 부호 없는 숫자 데이터를 포함하는 경우에만 정상적인 비교가 이루어진다. 즉, 데이터가 역바이트 순으로 저장된 경우에만 정상적으로 비교를 수행한다. 또한, 짧은 문자열을 비교하는 경우 오른쪽 끝이 빈칸으로 채워져야 한다.

## Slide 20: 8.6 SCAS: 문자열 스캔 명령어
  문자열 스캔 명령어는 특정 값에 대해 문자열을 스캔(scan)하는 작업을 수행한다. 즉, 특정 문자열을 검색하는 것이다. 따라서 SCAS 명령어는 ES:DI 레지스터 쌍에 의해 지정되는 메모리 주소 내용을 스캔하는 문자열의 크기에 따라 AL, AX, 그리고 EAX 레지스터의 값과 비교해서 특정 문자열을 검색한다.
  DF의 값이 ‘0’이면 DI 레지스터 값을 1(바이트), 2(워드), 그리고 4(더블워드)씩 증가시키고, ‘1’이면 DI 레지스터 값을 감소시킨다. 레지스터 값이 증가할 때는 오른쪽에서 왼쪽으로 검색하고 감소할 때는 왼쪽에서 오른쪽으로 검색한다.
  바이트에는 SCASB, 워드에는 SCASW, 그리고 더블 워드에는 SCASD를 사용한다.
  CX 레지스터에 스캔할 문자열의 길이를 입력하고 반복 접두어 REPnn을 사용하면 모든 길이의 문자열을 스캔할 수 있다. 그리고 반복 접두어와 같이 사용하면 문자열에 사용자가 원하는 값이 있는지 알 수 있다. 만약 REPE 명령을 사용했다면 ES:DI는 첫 번째 동일하지 않는 값의 다음 주소를 가리킬 것이다.
  문자열 스캔 명령어에서 비교 연산은 AL, AX, 및 EAX 레지스터의 값에서 ES:DI의 값을 빼며, 이 결과에 따라 ZF를 설정한다. 만약 비교한 두 문자열이 같다면 ZF가 ‘1’로 설정된다.
  문자열 스캔 명령어는 프로그램이 문자열에서 마침표, 쉼표, 빈칸 같은 구두점의 위치를 조사해야 하는 문서 편집 응용에 유용하게 이용할 수 있다.

## Slide 21: 8.6 SCAS: 문자열 스캔 명령어
  segment data
  string1 db "assembly", 0 ; 데이터 항목
  segment code
  ..start:
  mov ax, data ; 세그먼트 레지스터 초기화
  mov ds, ax
  mov es, ax
  cld ; 방향설정(왼쪽에서 오른쪽)
  mov al, 'e' ; 스캔할 문자
  mov cx, 08 ; 비교할 문자열 개수 설정
  mov di, string1 ; ES:DI의 주소
  repne scasb ; STRING1과 AL을 비교
  je exit ;같으면 EXIT로 점프
  ... ;스캔한 문자가 없는 경우.
  소문자 ‘e’를 한 바이트로 스캔하므로 SCASB 명령어를 사용하며, 연산은 비교가 같지 않는 한 또는 CX 레지스터의 값이 0일 때까지 계속 수행해야 하므로 반복 접두어 REPNE를 사용해야 한다.
  STRING1에 있는 문자열 “Assembly”를 스캔할 때 네 번째 비교에서 동등 조건이 나온다. 그러면 JE 점프 명령에 따라 프로그램을 종료하거나 다른 작업을 수행할 수 있다. REPNE SCASB 명령 수행 완료 후에 ZF는 0, CX 레지스터는 4, DI 레지스터는 실제 동등 조건이 나온 위치보다 1증가되어 5값을 가진다.

## Slide 22: 8.6 SCAS: 문자열 스캔 명령어
예제: 스캔과 대체
  segment data
  datalen equ 20
  data1 db "assembly*programming", 0 ; 데이터 항목
  segment code
  ..start:
  mov ax, data ; 세그먼트 레지스터 초기화
  mov ds, ax
  mov es, ax
  cld ; 방향설정(왼쪽에서 오른쪽)
  mov al, '*' ; 스캔할 문자
  mov cx, datalen ; 비교할 문자열 개수 설정
  mov di, data1 ; ES:DI의 주소
  repne scasb ; DATA1과 AL을 비교
  jne exit ; 스캔 문자를 찾았는가?
  mov byte [di-1], 20h ; 같은 경우 공백으로 대체
  ...
  문자열이 저장된 DATA1에서 별표(*)를 찾아서 공백으로 대체하는 것이다. 문자열 스캔 명령어는 ‘*’를 찾으면 연산을 종료하게 된다.
  DATA1에 있는 문자열에서 ‘*’는 'DATA1+8'의 주소에 있고, 여기에 공백을 삽입해야 한다. 그런데 REPNE SCASB 연산은 주소를 'DATA1+9'로 증가시키게 된다. 따라서 공백을 삽입할 주소는 이 주소보다 1 작아야하므로 공백을 삽입할 곳의 주소를 현재 DI 레지스터 값에서 1을 빼서 구하게 된다.

## Slide 23: 8.7 BCD 명령어
  10진수를 나타내는 코드로 2진화 10진수(BCD, Binary Coded Decimal)가 있다. BCD 숫자는 4비트로 구성되며 10진수 0에서 9까지를 나타낸다.
  압축 BCD(packed BCD)는 한 바이트에 두 개의 BCD 숫자를 포함한다. 하나는 상위 4비트에 있고, 다른 하나는 하위 4비트에 있다. 이 형식은 일반적으로 수치 보조프로세서를 이용하는 산술 연산에 사용되며 DT 지시어에 의해 10바이트로 정의된다.
  비압축 BCD(unpacked BCD)는 각 바이트의 상위 4비트는 0을 가지고, 하위 4비트에 하나의 BCD 숫자를 가진다.
2진수 | BCD 숫자 | 2진수 | BCD 숫자
0000 | 0 | 0101 | 5
0001 | 1 | 0110 | 6
0010 | 2 | 0111 | 7
0011 | 3 | 1000 | 8
0100 | 4 | 1001 | 9

## Slide 24: 8.7 BCD 명령어
  예로서 10진수 2,537을 위에서 설명한 세 가지 형식으로 나타내면 아래와 같다.
  압축 BCD 데이터 산술 연산 때 컴퓨터는 2진수 연산만 수행한다. 따라서 결과도 항상 16진수로 표현된다. 따라서 일반적으로 사용하기에는 불편이 따른다. 이것을 해소하기 위해 압축 BCD 수를 일반 10진수로 취급하여 산술 연산을 하기 위한 조정 명령어가 있다.
  두 개의 압축 BCD 수를 더하고 결과를 조정하는 명령어는 DAA이다. DAA 명령어는 덧셈 연산과 연산 결과의 조정을 AL 레지스터를 통해서 수행한다. 즉, 조정 후의 결과는 AL 레지스터에 저장된다. 그리고 ADD 명령 다음에 실행해야 유효하다. BCD 데이터 연산은 한 번에 1바이트씩 처리해야 하는 것에 주의해야 한다.
  DAA 명령은 BCD 수의 덧셈을 수행한 후에 AL 레지스터의 하위 4비트의 수가 9보다 크거나 AF가 설정되었다면 AL 값에 6을 더하고 AF를 1로 설정한다. 또한, AL의 값이 99H를 넘거나 CF가 설정되면 AL에 60H를 더하고 CF를 설정한다. 그렇지 않으면 DAA는 AF와 CF를 지운다.
형식 | 길이 | 내용
ASCII | 4 바이트 | 32 35 33 37
압축 BCD | 2 바이트 | 25 37
비압축 BCD | 4 바이트 | 02 05 03 07
[라벨:] | DAA | ;덧셈 후에 10진수 조정
[라벨:] | DAS | ;뺄셈 후에 10진수 조정

## Slide 25: 8.7 BCD 명령어
  BCD 수 '2836'과 '5427'을 더하는 경우를 살펴보자. 다음에 연산이 수행되는 과정을 설명하였다. CF 플래그를 0으로 지운 후 낮은 자리부터 덧셈을 시작한다.
 | BCD |  | 16 진수 |  | 2진수 | 저장된 BCD
CF를 지우고 첫 번째 덧셈 | 36 |  | 36 |  | 0011 0110 | 
 | 27 |  | 27 |  | 0010 0111 | 
 | 63 |  | 5D |  | 0101 1101 | 
DAA가 06H를 더하고 AF를 설정 |  |  |  |  | 0000 0110 | 
 |  |  |  |  | 0110 0011 | 63
두 번째 덧셈 수행 | 28 |  | 28 |  | 0010 1000 | 
 | 54 |  | 54 |  | 0101 0100 | 
 | 82 |  | 7C |  | 0111 1100 | 
DAA가 06H를 더하고 AF를 설정 |  |  |  |  | 0000 0110 | 
DAA는 AF와 CF를 지움 |  |  |  |  | 1000 0010 | 82
 |  |  |  |  | 1000 0010 | 82

## Slide 26: 8.7 BCD 명령어
  segment data
  ascnum1 db '2836' ;ASCII 수
  ascnum2 db '5427'
  bcdnum1 db '00' ;BCD 수
  bcdnum2 db '00'
  bcdsum db '0000’
  segment code ...
  mov si, ascnum1+2 ; 첫 번째 ASCII 값과 BCD 값
  mov di, bcdnum1+1 ; 초기화
  call convert ; 변환 루틴 호출
  mov si, ascnum2+2 ; 두 번째 ASCII 값과 BCD 값
  mov di, bcdnum2+1 ; 초기화
  call convert ; 변환 루틴 호출
  xor ah, ah ; AH 레지스터 지움
  mov si, bcdnum1+1 ; 덧셈을 위한 BCD 값이 저장될
  mov di, bcdnum2+1 ; 주소
  mov bx, bcdsum+3 ; 초기화
  mov cx, 02 ; 반복 횟수 초기화
  clc ; 캐리 플래그 지움
  ba10:mov al, [si] ; AL에 BCDNUM1 적재
  adc al, [di] ; BCDNUM2를 더함
  daa ; BCD 합을 조정
  mov [bx], al ; BCDSUM에 저장
  dec si
  dec di
  dec bx
  loop ba10 ; 루프를 2회 반복

## Slide 27: 8.7 BCD 명령어
  ;ascii 수를 압축 bcd 수로 변환
  convert:
  mov cx, 02 ; 반복 횟수 초기화
  c10:
  mov ax, [si] ; ASCII 수를 AX에 적재
  xchg ah, al
  shl al, 04 ; 압축 BCD 수를 위해
  shl ax, 04 ; ASCII 수를 쉬프트
  mov [di], ah ; BCD 수를 저장
  dec si
  dec di
  loop c10
  ret
  프로그램에서 CONVERT 프로시저는 ASCII 수 ASCNUM1과 ASCNUM2를 각각 압축 BCD 수 BCDNUM1과 BCDNUM2로 변환한다. 프로그램은 압축 BCD 수를 BCDSUM에 저장하기 위해 루프를 2번 반복한다. 프로그램을 마치면 최종 합은 ‘8263’이다.

## Slide 28: 8.8 기타 명령어
CLC/STC/CMC 명령어
  산술 연산을 수행할 때 상황에 따라 캐리 플래그의 값을 조정할 필요가 있다. 이런 경우에 사용하는 명령어가 CLC/STC/CMC 명령어들이다.
  CLC/STC/CMC 명령어는 피연산자를 요구하지 않는다. 그 이유는 단지 캐리 플래그의 현재 값을 변환하는 것이기 때문이다.
  CLC(Clear Carry) 명령어는 현재 캐리 플래그가 ‘1’로 설정되어 있으면 ‘0’으로 지우는 명령어이다. 이 명령은 ADC와 SBB 명령을 수행할 때 올림수 혹은 빌림수에 의해 설정된 것이 아닌 캐리 플래그의 ‘1’을 연산에 포함시키지 않기 위해서 ADC와 SBB 명령어 사용 전에 캐리 플래그를 지울 때 사용한다.
  STC(Set Carry) 명령어는 현재 캐리 플래그가 ‘0’으로 설정되어 있을 때 ‘1’로 설정하는 명령어이다.
  CMC(Complement Carry) 명령어는 현재 캐리 플래그의 값을 보수화한다. 즉, 캐리 플래그의 비트 값을 반대로 하여 ‘1’은 ‘0’이 되고 ‘0’은 ‘1’이 된다.
[라벨:] | CLC | 
[라벨:] | STC | 
[라벨:] | CMC | 

## Slide 29: 8.8 기타 명령어
  segment data
  dword1 dd 0b9963ce7H
  dword2 dd 04fa23b8dH
  dword3 dd 0
  segment code
  ..start:mov ax, data
  mov ds, ax
  clc ; 캐리 플래그를 지움
  mov cx, 02 ; 반복 횟수 설정
  mov si, dword1 ; 첫 번째 더블워드의 하위 워드
  mov di, dword2 ; 두 번째 더블워드의 하위 워드
  mov bx, dword3 ; 결과의 하위 워드
  a10:mov ax, [si] ; 워드를 AX로 이동
  adc ax, [di] ; 캐리와 함께 AX에 더함
  mov [bx], ax ; 결과 합 저장
  inc si ; 상위 워드를 위해
  inc si ; 주소 조정
  inc di
  inc di
  inc bx
  inc bx
  loop a10 ; 다음 워드로 반복

## Slide 30: 8.8 기타 명령어
  앞 예제는 더블워드를 워드 크기로 더하는 것이다. 따라서 덧셈을 반복해서 수행해야 한다. 이 경우 첫 번째 덧셈에서 올림수가 발생하면 캐리 플래그에 저장하고 다음 덧셈에 반영한다. 그래서 ADC 명령을 사용하여 덧셈을 수행한다.
  첫 번째 ADC 명령 수행 때 캐리가 더해지지 않도록 하기 위해 캐리 플래그를 지우고 덧셈을 수행해야 한다. ADC 명령어 전에서 CLC 명령을 사용하여 캐리 플래그를 지우고 있다.

## Slide 31: 8.8 기타 명령어
CLD/STD 명령어
  문자열 처리 명령어를 사용할 때 문자열의 왼쪽 끝에서부터 처리할 것인지 아니면 오른쪽 끝에서 처리를 할 것인지를 정해야 할 경우가 있다. 이것은 방향 플래그의 설정에 따라 정해진다. 방향 플래그의 값이 ‘0’이면 왼쪽에서 오른쪽으로 처리하고, ‘1’이면 오른쪽에서 왼쪽으로 처리한다. 방향 플래그의 값을 상황에 따라 변경할 때 사용하는 명령어가 CLD와 STD 명령어이다.
  이 명령어들도 방향 플래그의 값만 변경하기 때문에 피연산자를 요구하지 않는다.
[라벨:] | CLD | 
[라벨:] | STD | 

## Slide 32: 8.8 기타 명령어
CLI/STI 명령어
  CPU의 인터럽트 핀을 통해서 들어오는 외부 인터럽트를 금지할 경우와 금지했던 인터럽트를 다시 가능하게 해야 하는 경우가 있다. 이 때 사용하는 명령어가 CLI와 STI 명령어이다. 이 명령어들은 플래그 레지스터의 인터럽트 플래그의 값을 변경하여 외부 인터럽트를 금지하고, 금지했던 인터럽트를 가능하게 한다.
  CLI(Clear Interrupt) 명령어는 인터럽트 플래그의 값을 ‘0’으로 설정하여 차단 가능한 외부 인터럽트의 수행을 금지시킨다.
  STI(Set Interrupt) 명령어는 인터럽트 플래그의 값을 ‘1’로 설정하여 금지되었던 인터럽트를 허용하여 수행 가능하도록 한다.
[라벨:] | CLI | 
[라벨:] | STI | 

## Slide 33: 8.8 기타 명령어
NOP 명령어
  프로그램 수행 중에 타이밍을 맞추기 위해 실행을 지연시킬 필요가 있다. 이런 경우에 사용하는 명령어가 NOP이다.
  NOP(No Operation) 명령어도 피연산자를 요구하지 않는다. 이 명령어는 아무 일도 수행하지 않는 XCHG AX, AX를 수행한다. 이 명령어 수행으로 영향을 받는 플래그 레지스터는 없다.
[라벨:] | NOP | 

## Slide 34: 8.8 기타 명령어
IN/OUT 명령어
  IN(Input Data from Port) 명령어는 두 번째 피연산자에 지정한 입력 포트로부터 바이트 또는 워드를 AL 또는 AX 레지스터로 전송한다. 포트 번지는 직접 또는 레지스터 간접으로 지정할 수 있다. 입력 포트 번지를 직접 지정할 때는 0FFH보다 큰 번지는 지정할 수 없다. 레지스터 간접으로 지정할 때는 DX 레지스터에 번지를 지정한다. 이 경우에는 0FFFFH까지 번지를 지정할 수 있다.
  OUT(Output to Port) 명령어는 AL 또는 AX 레지스터에 있는 바이트 또는 워드를 첫 번째 피연산자에 지정한 출력 포트 번지로 내보낸다. 포트 번지 지정법은 IN 명령어와 동일하다.
[라벨:] | IN | AL/AX, port#/DX
[라벨:] | OUT | port#/DX, AL/AX

## Slide 35: 8.8 기타 명령어
INS/OUTS 명령어
  INS(Input Data from Port to String) 명령어는 두 번째 피연산자에 지정한 입력 포트로부터 문자열을 ES:DI가 가리키는 곳으로 입력한다. 포트 번지는 레지스터 간접으로 지정하며, DX 레지스터에 지정한다. DI는 LODSB나 유사한 문자열 기본 명령어들과 같은 방법으로 조정한다. REP 접두사를 이 명령어와 함께 사용할 수 있다.
  OUTS(Output String to Port) 명령어는 ES:DI 레지스터쌍이 가리키는 문자열을 첫 번째 피연산자에 지정한 출력 포트 번지로 내보낸다. 포트 번지 지정법은 INS 명령어와 동일하다. DI 조정도 INS와 동일하며 REP 접두사를 함께 사용할 수 있다.
[라벨:] | INS | dest, DX
[라벨:] | OUTS | DX, dest