## Slide 1: 제 3장. 인텔 프로세서의 내부 구조

## Slide 2: 학습 내용
32 비트 인텔 프로세서
16 비트 인텔 프로세서
기억 장치
레지스터
데이터 표현

## Slide 3: 수퍼 스칼라 구조
한 프로세서 사이클 동안에 하나 이상의 명령어를 실행시킬 수 있는 프로세서 아키텍처를 가리키는 용어
프로세서들은 한 사이클에 여러 개의 명령어들을 가져와서 다른 명령어들과 독립적인 명령어가 어느 것인지를 찾아 그것들을 실행
  이렇게 하기 위해 프로세서는 한번에 한 개 이상의 명령어를 불러올 수 있는 명령어 인출 단위, 어떤 명령어들이 다른 것에 독립적인지를 판단할 수 있는 내장 회로, 그리고 모든 독립적인 명령어들을 한번에 실행시킬 수 있는 실행 단위 등이 필요
  이전에 실행된 명령어의 결과에 종속적인 명령어들은, 관련 있는 명령어들과 동시에 실행될 수 없다
  이러한 형태의 명령어는 수퍼 스칼라 프로세서들의 속도를 저하시키게 되며, 만약 모든 명령어들이 이러한 형태를 가진 프로그램이라면, 수퍼 스칼라 아키텍처를 써서 얻는 이득은 없게 된다.

## Slide 4: 펜티엄 프로세스
내부적으로는 32 비트 데이터 버스
외부적으로는 64 비트 데이터 버스
수퍼 스칼라 구조

## Slide 5: 32 비트 프로세스의 기본 실행 환경
8개의 32비트
레지스터
6개의 16비트
레지스터
32 비트
32 비트
8개의 80비트 레지스터
16 비트
16 비트
16 비트
11 비트
48 비트
48 비트
8개의 64비트
레지스터
8개의 128비트
레지스터
범용 레지스터
세그먼트 레지스터
EFLAGS 레지스터
32 비트
EIP (명령어 포인터 레지스터)
실수 포인터
데이터 레지스터
제어 레지스터
상태 레지스터
태그 레지스터
연산 부호 레지스터
FPU 명령어 포인터 레지스터
FPU 데이터 연산 포인터 레지스터
MMX 레지스터
XMM 레지스터
MXSCR 레지스터
FPU 레지스터
기본 프로그램 실행 레지스터
주소 공간
MMX 레지스터
SSE 와 SSE2 레지스터
232-1
0

## Slide 6: 기본 프로그램 실행 레지스터(16개)
범용 레지스터(8개)
  연산항, 포인터 저장
세그먼트 레지스터
  메모리 세그먼트 식별
EFLAGS 레지스터
  실행되고 있는 프로그램, 상태 보고 및 애플리케이션 레벨로 제한된 프로세서 제어
EIP
  다음에 실행될 명령어를 가리킨다

## Slide 7: 범용 레지스터의 특별한 사용
EAX : 연산 항과 결과에 대한 누산기
EBX : DS 세그먼트의 데이터에 대한 포인터
ECX : 문자열과 반복문에 대한 계수기
EDX : 입/출력에 대한 포인터
ESI : 문자열 연산에 대한 출발 항
  또는 DS 레지스터가 가리키고 있는 세그먼트의 데이터에 대한 포인터
EDI : 문자열 연산에 대한 목적항 또는 ES 레지스터가 가리키고 있는 세그먼트의 데이터에 대한 포인터
ESP : 스택 포인터
EBP : 스택에 있는 데이터에 대한 포인터

## Slide 8: 범용 레지스터 이름
SP
DI
SI
BP
DL
DH
CL
CH
BL
BH
AL
AH
31
16
15
8
7
0
16-bit
32-bit
AX
BX
CX
DX
EAX
EBX
ECX
EDX
EBP
ESI
EDI
ESP

## Slide 9: 세그먼트 레지스터
CS
DS
SS
ES
FS
GS
코드
세그먼트
데이터
세그먼트
스택
세그먼트
데이터
세그먼트
데이터
세그먼트
데이터
세그먼트

## Slide 10
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
RF
VM
AC
VIF
VIP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
F
1
PF
0
AF
0
ZF
SF
TF
IF
DF
OF
IOPL
NT
0
ID
X ID FLAG (ID)
X Virtual Interrupt Pending (VIP)
X Virtual Interrupt Flag (VIF)
X Alignment Check (AC)
X Virtual-8086 Mode (VM)
X Resume Flag (RF)
X Nested Task (NT)
X I/O Privilege Level (IOPL)
X Overflow Flag (OF)
C Direction Flag (DF)
X Interrupt Enable Flag (IF)
X Trap Flag (TF)
S Sign Flag (SF)
S Zero Flag (ZF)
S Auxiliary Carry Flag (AF)
S Parity Flag (PF)
S Carry Flag (CF)
S 상태 (Status) Flag
C 제어 (Control) Flag
X 시스템 (System) Flag
예약 비트
현재 사용하지는 않음

## Slide 11: 8086 프로세서 구조
AH
.
.
DH
SP, BP, SI, DI
명
령
어
실
행
ALU
임시
레지스터
플래그레지스터
EU
제어
시스템
Adder
CS
DS
SS
ES
IP
내부 커뮤
니케이션
레지스터
명령큐 버퍼
버스
제어
로직
(EU)
(BIU)
AL
.
.
DL

## Slide 12: 명령어의 형태
명령어 코드
주소 지정 방식
레지스터
오퍼랜드
}
Notes: 3) 명령어의 형태와 구성
명령어는 크게 명령어 코드부와 오퍼랜드부로 구분된다. 명령어 코드부는 프로세서로 하여금 실행할 동작을 명시하는 것으로 크기가 4비트일 경우 16개의 명령어, 8비트일 경우 256개의 명령어를 구사할 수 있는데 8비트 명령어코드를 많이 사용하고 있다. 오퍼랜드의 경우에는 레지스터 번호, 메모리주소 등을 포함하게 되는데 오퍼랜드의 수가 없는 경우 0번지 명령어, 오퍼랜드가 1개인 경우 1번지 명령어, 2개인 경우 2번지 명령어, 3개인 경우 3번지 명령어라 부른다. 일반적으로 마이크로컴퓨터를 중심으로 하는 소형컴퓨터의 경우 오퍼랜드의 수가 적고 범용컴퓨터의 경우 오퍼랜드의 수가 많다. 또한 이러한 명령어의 형태는 프로세서마다 다를 수 있는데 오퍼랜드부에 주소지정방식 등을 포함하는 경우도 있다.

## Slide 13: 명령어의 구성 예
명령어 코드(25=32)
1
1
0
1
0
0
1
1
7
0
4가지의 주소 지정 방식
2개의 레지스터
명령어의 길이는 레지스터의 개수,
주소 지정 방식의 종류, 명령어의 종류에 따라 결정

## Slide 14: 명령어의 구성 예
명령어 코드(25=32)
1
1
0
1
0
0
1
1
7
0
4주소지정방식 00 = 직접
01 = 베이스
10 = 인덱스
11 = 베이스+인덱스
}

## Slide 15: 명령어의 구성 예
명령어 코드(25=32)
1
1
0
1
0
0
1
1
7
0
4주소지정방식 00 = 직접
01 = 베이스
10 = 인덱스
11 = 베이스+인덱스
1 = 레지스터 A
0 = 레지스터 B
}
}

## Slide 16: 8086 명령어의 형태
14개의 기본 레지스터
  범용 레지스터 : 8개
  세그먼트 레지스터 : 4개
  명령어 포인트 : 1개
  플래그 레지스터 : 1개
  필요한 레지스터를 명시하기 위하여 3비트 필요
Notes: 8086에는 14개의 기본 레지스터가 있다. 이중 8개는 범용 레지스터, 4개는 세그먼트 레지스터, 1개는 명령어 포인트(IP) 그리고 1개는 플래그 레지스터이다. 명령어에 따라서 연산항으로 범용 레지스터를 사용하는 것이 있고 이러한 명령어는 3비트만 있으면 필요한 레지스터를 명시할 수 있다.
레지스터의 크기는 16 혹은 8비트이고 데이타 버스는 16비트이다. 따라서 어느 레지스터에 있는 값을 기록하고자 할 때에는 1사이클의 시간이 소요된다. 예를 들면 16비트 레지스터의 경우 데이타 버스가 16비트이므로 1사이클이 필요하고 8비트 레지스터의 경우에도 1사이클이 필요하다.왜냐하면 데이타를 단어 단위로 전송하기 때문에 1바이트 데이타를 전송할 때에도 1사이클의 시간이 필요하다.
따라서 데이타 크기에 따라 연산 방법과 기억 장치의 저장 방법이 달라져야 한다. 8086에서는 2가지 데이타 크기가 있으며(386이상에서는 바이트, 단어, 긴 단어를 사용한다.) 이것을 명령어에 명시해줄 필요가 있다. 이것을 명시하기 위해 1비트가 필요하다(예 , 0 : 바이트 표시, 1 : 워드 단위 표시). 또한 명령어의 주소 지정 방식을 명시해야 하는데 이것도 주소 지정 방식의 종류에 따라 결정된다. 8086에서는 주소 지정을 위하여 5비트가 이용된다
8086계열 어셈블리어에서는 명령어가 기본적으로 1단어(2바이트)로 구성되어 있다. 좀더 긴 명령은 2단어(4바이트) 이상까지 확장되며, 최대 3단어(6바이트)까지 확장된다. 프로세서가 명령어의 첫 단어를 읽어온 후에 이 명령어가 여기에서 끝나는지 다음 단어까지 확장되어 있는지 알아야 하는데 이 정보는 첫 단어에 들어 있다.

## Slide 17: 8086 명령어의 형태
레지스터와 데이터 버스 : 16비트
  레지스터 기록 : 1 사이클
명령어의 일반적 크기 : 1단어
  데이터의 크기를 나타내기 위하여 1 비트 필요
주소 지정 방식을 나타내기 위해 5비트 이용
주소 버스의 크기 : 20비트
Notes: 8086에는 14개의 기본 레지스터가 있다. 이중 8개는 범용 레지스터, 4개는 세그먼트 레지스터, 1개는 명령어 포인트(IP) 그리고 1개는 플래그 레지스터이다. 명령어에 따라서 연산항으로 범용 레지스터를 사용하는 것이 있고 이러한 명령어는 3비트만 있으면 필요한 레지스터를 명시할 수 있다.
레지스터의 크기는 16 혹은 8비트이고 데이타 버스는 16비트이다. 따라서 어느 레지스터에 있는 값을 기록하고자 할 때에는 1사이클의 시간이 소요된다. 예를 들면 16비트 레지스터의 경우 데이타 버스가 16비트이므로 1사이클이 필요하고 8비트 레지스터의 경우에도 1사이클이 필요하다.왜냐하면 데이타를 단어 단위로 전송하기 때문에 1바이트 데이타를 전송할 때에도 1사이클의 시간이 필요하다.
따라서 데이타 크기에 따라 연산 방법과 기억 장치의 저장 방법이 달라져야 한다. 8086에서는 2가지 데이타 크기가 있으며(386이상에서는 바이트, 단어, 긴 단어를 사용한다.) 이것을 명령어에 명시해줄 필요가 있다. 이것을 명시하기 위해 1비트가 필요하다(예 , 0 : 바이트 표시, 1 : 워드 단위 표시). 또한 명령어의 주소 지정 방식을 명시해야 하는데 이것도 주소 지정 방식의 종류에 따라 결정된다. 8086에서는 주소 지정을 위하여 5비트가 이용된다
8086계열 어셈블리어에서는 명령어가 기본적으로 1단어(2바이트)로 구성되어 있다. 좀더 긴 명령은 2단어(4바이트) 이상까지 확장되며, 최대 3단어(6바이트)까지 확장된다. 프로세서가 명령어의 첫 단어를 읽어온 후에 이 명령어가 여기에서 끝나는지 다음 단어까지 확장되어 있는지 알아야 하는데 이 정보는 첫 단어에 들어 있다.

## Slide 18: 기억 장치의 모델
8086 프로세서의 예
바이트주소
단어주소
7 0
0
1
.
.
N-1
N
FFFFF
.
.
0
1
N-1
N
바이트
15 8
7 0
우
측
바
이
트
홀
수
(
(
0
2
.
.
N
N+2
FFFFE
.
.
0
2
N
N+2
바이트
1
3
N+1
N+3
바이트
FFFFE
FFFFF
좌
측
바
이
트
짝
수
(
(
Notes: 8086 프로세서와 함께 동작되는 기억 장치에는 주소가 물리 주소로 붙여 졌다고 가정한다. 앞 3.1절에서 8086은 20비트의 주소 버스를 사용하고 따라서 1M 바이트의 주소를 갖을 수 있다고 하였다. 이때 마지막 주소를 2진수로 표현하면 다음과 같다.
1111 1111 1111 1111 1111
이것을 다시 16진수로 나타내면 FFFFFh가 된다. 이 책에서 h표시는 16진수 숫자라는 표시로 쓰인다. 기억 장치에 주소가 붙여진 모양을 그림 3.1와 같은 모델로 나타낼 수 있다. 비록 8086은 16비트 마이크로 프로세서로 간주되지만(16비트 데이타 버스를 가지고 있기 때문에) 메모리는 바이트(8비트)단위를 사용하고 있다. 이것은 프로세서가 단어는 물론 바이트로도 일할 수있게 해준다. 특히 프린터, 단말기. 모뎀등의 I/O장치들이 부호화 된 ASCII(7 또는 8비트)를 가지고 통신하도록 설계되어 있기 때문이다. 또한 대부분의 8086(8088)의 연산 코드가 한 바이트로 구성되고 2í¡6바이트로된 명령어에 있어서 이들을 개별적으로 엑세스할 수 있으므로 기억 장치를 바이트 단위로 사용한다. 그림 3.1는 기억 장치 모델을 나타내는데 이는 8086/88이 20비트 주소 버스를 사용하므로 220 즉 1,048,576개의 서로 다른 기억 장치주소를 나타낼 수 있다.

## Slide 19: 기억 장치의 실제 구성
1048575
홀수 뱅크
5
3
1
.
.
.
1048574
짝수 뱅크
4
2
0
.
.
.
8086 프로세서
16비트 데이터
220 = 1,048,576
Notes: 그럼 16비트 프로세서가 어떻게 8비트 폭의 메모리를 취할 수 있는가를 보자. 8086프로세서에서는 그림 3.2처럼 메모리가 짝수 주소뱅크와 홀수 주소뱅크로 구성되어진다. 즉, 모든 짝수번지로 된 바이트를 한 뱅크로, 모든 홀수번지로 된 바이트를 한 뱅크로 하여 설계하였다. 이러한 방법에서 프로세서는 기억 장치로부터 홀수 주소 바이트와 짝수 주소 바이트를 동시에 읽어 16비트를 엑세스한다. 그러나 이 책에서는 3.1의 기억 장치 처럼 선형으로 생각하면서 기억 장치를 사용한다. 왜냐하면 이렇게 생각하여 사용하는것이 가능한 이유는 버스 인터페이스 유니트(BIU: Bus Interface Unit)에서 자동으로 처리하여 주므로 사용자는 이를 구분하여 생각하지 않아도 된다.

## Slide 20: 주소 지정에 의한 액세스 효율
기억 장치
번지
41
68
64
.
.
.
C1
B4
41
0000
0001
0002
00011
00012
00013
짝수, 홀수 번지의
조합(1번 액세스)
홀수, 짝수 번지의
조합(2번 액세스)
Notes: 8086은 짝수 주소 뱅크와 홀수 주소 뱅크를 읽으므로 메모리로부터 동시에 두 바이트를 읽어들인다. 만약 16비트 단어가 홀수 주소에서 시작되면 8086 (8088도 동일)은 두개의 메모리 읽기 혹은 쓰기 사이클을 필요로 한다.

## Slide 21: 데이터 기록시 일반적인 규칙
기억 장소 주소는 바이트 단위
바이트 주소는 1씩 증가
단어 주소는 2씩 증가
N번지의 단어에 접근
  N, N + 1 바이트에 접근
N번지의 긴 단어에 접근
  N, N + 1, N + 2, N + 3 에 접근

## Slide 22: 기억 장치에서 단어 배열
기억 장치
2A
51
레지스터
0
N
N+1
.
.
.
.
.
.
N+2
단어의 하위 바이트
단어의 상위 바이트
2A
51
0
15
7
Notes: 레지스터에서 기억장치로 데이타를 쓰거나 읽어 올 때는 그 단어의 하위바이트를 먼저 기록하고 난 후에 상위바이트를 기록하게 된다. 다음 그림 3.3은 n번지에 하나의 단어 512AH가 들어 있을때의 기억 장치의 내용과 이 단어가 레지스터에 표현될 때의 형태를 나타낸다.

## Slide 23: 8086 프로세서 구조
AH
.
.
DH
SP,BP,SI,DI
명
령
어
실
행
ALU
임시
레지스터
플래그레지스터
EU
제어
시스템
Adder
CS
DS
SS
ES
IP
내부 커뮤
니케이션
레지스터
명령큐 버퍼
버스
제어
로직
(EU)
(BIU)
AL
.
.
DL

## Slide 24: 레지스터의 종류
데이터 레지스터
  일시적인 결과 기록
포인터 레지스터
  스택 포인터와 베이스 포인터
인덱스 레지스터
  데이터의 주소 저장
플래그 레지스터
  연산 결과의 정보 저장
세그먼트 레지스터
  세그먼트의 시작 주소 저장
Notes: 프로세서가 일을 하는데 필요한 데이타는 보통 기억장치(RAM)에 기억하여 사용한다. 그러나 이 방법은 앞에서 소개된 판독 사이클과 기록 사이클을 사용하는데, 이 작업들이 여러 단계를 거쳐야 하기 때문에 비교적 많은 시간을 필요로한다. 레지스터는 데이타를 빨리 기록하고 읽을 수있는 기억장소로서 프로세서내에 존재한다는 것이 특징이다. 8086에는 그림 3.7과 같이 16비트 레지스터 14개가 있다: 즉, 4개의 데이타 레지스터, 2개의 인덱스 레지스터, 3개의 포인터 레지스터, 4개의 세그먼트 레지스터, 1개의 플래그 레지스터로 구성되어 있다. 이중에서 데이타 레지스터는 2개로 분할해서 8비트로도 사용할 수 있고 포이터, 인덱스, 세그먼트 레지스터는 16비트로만 사용 가능하다.

## Slide 25: 데이터 레지스터
AH
16비트
8비트
8비트
BH
CH
DH
AL
BL
CL
DL
AX
BX
CX
DX
32비트
EAX
EBX
ECX
EDX
Notes: 각종 데이타 처리를 할때 일시적인 결과를 기록하기 위해 사용하는 16비트 레지스터 및 8비트 레지스터로 프로그래머가 명령 중에 자유롭게 지정 가능한 범용 레지스터이다. 이들 레지스터들은 상위(AH, BH, CH, DH) 8비트 혹은 하위(AL, BL, CL, DL) 8비트를 엑세스 할 수 있다.
a) AX(AL, AH) : 어큐뮬레이터(Accumulator), 산술, 논리 연산의 중심이 되는 레지스터로 곱셈, 나눗셈 명령 등에 있어서 하위 바이트용 레지스터 I/O 포트와의 출력 명령은 이 레지스터로서 사용된다.
b) BX(BL, BH) : 간접 주소 지정시에 베이스 주소를 가르키는 레지스터로 사용된다.
c) CX(CL, CH) : 스트링이나 루프에서 반복수를 카운터하는 카운트 레지스터로 쉬프트, 로테이트 명령의 로테이트수를 놓는다.
d) DX(DL, DH) : 간접 주소에 의한 입출력 주소 지정에 사용되며 곱셈, 나눗셈에서의 상위 워드용 데이타 레지스터로 보조 어큐뮬레이터이다.

## Slide 26: 포인터와 인덱스 레지스터
SI
DI
ESP
EBP
ESI
EDI
SP
BP
Stack Pointer
Base Pointer
Source Index
Destination Index
16비트
32비트
Notes: (1) 포인터 레지스터(Pointer Register)
a) 스택 포인터(SP:Stack Pointer) : 스택 조작을 위해서 사용하는 레지스터로서 프로그램 실행 중에 데이타의 저장 주소를 기억하고 있는 레지스터이다. 스택은 기억 장치내의 어떠한 영역을 지칭한다. 이 스택을 이용하여 데이타를 저장하고 인출 할 때는 가장 나중에 저장한 데이타를 먼저 인출하게 된다. 이와 같은 순서로 입출력을 하는 방법을 LIFO(Last-In-First-Out)이라 한다. 반면에 입력된 순서대로 출력되는 방법은 FIFO(First-In-First-Out)이라 한다. FIFO의 대표적인 예는 먼저 도착한 손님을 먼저 서비스해주는 일반적인 대기행렬(queue)이 있다.
b) 베이스 포인터(BP:base pointer) : 기본적으로 스택 영역 내의 주소를 지시하지만 스택 세그먼트 SS영역내에 배치한 데이타에 대한 베이스 주소를 저장해 두기 위해 사용된다.
(2) 인덱스 레지스터(Index Register)
데이타의 주소를 나타내기 위해 사용하며 두가지 레지스터 SI, DI가 있다. 특히 스트링 명령에서 선두 데이타로 되는 스트링의 선두 주소를 SI 레지스터에, 출력 대상이 되는 선두 주소를 DI 레지스터에 설정해서 명령을 실행하도록 결정하고 있다.
a) SI(Source Index Register) : 연산항 소스, 소스 데이타 지정에 사용된다.
b) DI(Destination Index Register) : 연산항의 처리 대상, 또는 목적항 데이타를 나타내는데 사용된다.

## Slide 27: 세그먼트 레지스터
Code Segment : CS
Data Segment : DS
Stack Segment : SS
Extra Segment : ES
Notes: 8086/88은 1M바이트의 메모리 내에 4개의 64K 바이트 메모리 블럭을 정의한다. 이들은 각각 데이타(data), 코드(code), 스택(stack) 및 엑스트라(extra) 세그먼트로 구성되어지며, 이들은 각각 최대 64 KB 크기의 영역을 가질 수 있다. 4개의 세그먼트 전용 레지스터 DS, CS, SS 및 ES는 각 세그먼트의 처음위치(처음주소)를 지시한다.
a) 코드 세그먼트(Code Segment)는 프로그램 명령 코드를 포함하고, CS 레지스터는 이 세그먼트의 선두번지를 갖게 된다.
b) 데이타 세그먼트(Data Segment)는 프로그램을 위한 데이타를 저장하고 있으며, DS 레지스터는 이 세그먼트의 선두 주소를 가지고 있다.
c) 엑스트라 세그먼트(Extra Segment)는 여분의 데이타 세스먼트이며, 주로 스트링(string)명령을 수행할 때 사용된다. ES 레지스터는 이 세그먼트의 선두 주소를 가지고 있다.
d) 스택 세그먼트(Stack Segment)는 인터럽트와 서브루틴의 반환 주소를 저장하는데 사용된다. SS 레지스터는 이 세그먼트의 선두 주소를 가지고 있다

## Slide 28: 플래그 레지스터의 구성
상위(8)
오
버
플
로
우
하위(8)
×
×
×
×
O
D
I
T
S
Z
×
A
P
C
×
×
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
인
터
럽
트
인
에
이
블
디
렉
션
트
랩
사
인
제
로
보
조
캐
리
패
리
티
캐
리
9
Notes: 프로그램을 실행할 때 앞의 연산 결과가 음수인가 양수인가, 컴퓨터 사용자가 일반 사용자인지 관리자(supervisor)인지 알 필요가 있다. 이러한 정보들은 16비트 크기의 상태 레지스터에 기록되고, 이것에 기록되는 각 비트들을 플래그(flag)라고 부른다.
그림 3-8와 같이 8086에서는 9종류의 플래그가 있고, CF, PF, AF, ZF, SF, OF는 수치 연산과 논리 연산의 결과에 의한 CPU의 상태를 나타내는 상태(Status) 플래그이고, TF, IF, DF는 CPU동작을 변화하기 위한 제어 플래그이다.

## Slide 29: 세그먼트 레지스터와 물리 주소
16 비트
4 비트
세그먼트 레지스터값
오프셋(offset)값
CPU로부터 출력되는 실제 주소값
Notes: 8086의 주소버스는 20비트로 되어 있어서 1,048,576(220)바이트의 번지를 지정할 수 있다. 그런데 8086/8088프로세서의 레지스터는 16비트이므로 한개의 레지스터로 기록할 수 있는 주소는 65,536(216)바이트 까지만 가능하다. 따라서 8086/8088에서는 두개의 레지스터를 사용하여 20비트 주소를 만들어낸다.
그림 3.9처럼 세그먼트 레지스터를 4비트만큼 왼쪽으로 자리 이동하여 덧셈을 하고, 결과로서 20 비트의 번지를 얻게된다. 이때 오프셋 값은 하나의 세그먼트에서의 변위(displacement)를 나타낸다.

## Slide 30: 메모리 공간에서 세그먼트 영역
FFFFFH
데이터 세그먼트
코드 세그먼트
스텍 세그먼트
엑스트라 세그먼트
EFFFFH
E0000H
C3FEFH
B3FF0H
7D260H
6D260H
6288FH
52B90H
00000H
E000
DS
B3FF
CS
6D26
SS
52B9
ES
×16
×16
×16
×16
Notes: 이들 세그먼트는 서로 겹침없이 독립된 4 개의 세그먼트로서 64K x 4 = 256K 바이트의 기억 공간의 번지를 지정할 수 있다.

## Slide 31: 논리 주소와 물리 주소의 관계
1F00
세그먼트값
1F2A5
물리주소
세그먼트 레지스터값×16
=세그먼트 물리번지
+
02A5
02A5
세그먼트
베이스주소
1F000
1
F
0
0
0
0
2
A
5
+
1
F
2
A
5
논리주소
Notes: 그림 3.11을 보면, CS에 저장된 값은 1F00H이지만, 실제로 기억장치에서는 4 비트를 자리이동한 1F000H를 가르키고 있다. 따라서, 세그먼트 레지스터와 각 오프셋으로 부터 실제 주소를 만들어 주는 일은 BIU(버스 인터페이스 장치)에서 해주므로 사용자는 16비트 레지스터로 256K바이트의 기억 공간을 사용할 수 있다.
실제주소(physical address)의 지정은 세그먼트 주소와 오프셋을 조합하여 얻어지므로, 동일한 실제 주소에 대하여 여러개의 세그먼트, 오프셋 조합이 존재할 수 있다. 세그먼트 영역이 중첩된 경우는 데이타와 명령등이 서로 중첩을 되는 것을 피해야하므로 충분한 관리가 필요하다.

## Slide 32: 8086 프로세서 구조
AH
.
.
DH
SP,BP,SI,DI
명
령
어
실
행
ALU
임시
레지스터
플래그레지스터
EU
제어
시스템
Adder
CS
DS
SS
ES
IP
내부 커뮤
니케이션
레지스터
명령큐 버퍼
버스
제어
로직
(EU)
(BIU)
AL
.
.
DL

## Slide 33: 명령어 포인터의 동작
F0000
기억장치
코드 세그먼트
F0001
8086 CPU
EU : F0201 주소의
명령 실행
×16
.
.
.
F0204
F0205
F0206
F0207
CS
F000
F0202
F0203
F0204
F0205
BIU
명
령
큐
F0206
IP
Notes: 명령어 포인터는 프로그램의 실행 순서를 조절하기 위해 명령어의 주소를 기억하는 레지스터로 CS와 쌍이 되어 실제 주소를 만들수 있으며 8086에서는 2바이트씩 명령어를 패치한다. 16비트 IP 레지스터는 8086이나 M68000 프로세서의 PC(프로그램 카운터)와 같고, 프로그램 명령 코드의 베이스 주소를 가지고 있는 CS(Code Segment Register)와 짝을 이루어 기억 장치안의 실제 주소를 만들어 낸다. 보통 M68000에서는 현재 실행중인 명령어의 다음 주소가 PC에 저장되어 있으나, 8086에서는 보통 EU(명령 실행부)에서 현재 실행 되고 있는 명령어의 주소보다 몇바이트가 앞선 주소가 IP에 저장되어 있다. 다음 그림 3.12는 8086에서 IP의 동작을 보인다.
현재 EU에서 실행중인 명령어는 F0201번지 것으로 BIU에 있는 명령 큐에는 F0202에서 F0205번지까지의 명령코드가 이미 페치되어 있으므로, IP는 다음에 페치할 예정의 F0206번지를 지시하고 있다.

## Slide 34: 레지스터의 특성
직접 엑세스 가능한 레지스터
    AX, BX, CX, DX
    AH, BH, CH, DH
    AL, BL, CL, DL
    SI, DI
    DS, ES, SS
    BP, SP
직접 수정이 가능한 플래그
    CF, DF, IF

## Slide 35: 데이터의 표현
0
15
0
0 ~ 32,767
1
15
0
-32,768 ~ -1
15
0
0 ~ 65,535
부호 있는 숫자의 표현
부호 없는 숫자의 표현

## Slide 36: 요약
32 비트 인텔 프로세서 이해
8086 프로세서 구조 이해, 명령어 길이
명령어의 길이와 구성 형태를 이해
기억 장치 모델과 구성 형태를 이해
주소 지정과 데이터 기록을 이해
  데이터, 포인터, 인덱스, 세그먼트, 플래그 레지스터
논리 주소는 물리 주소로 변환
  데이터 표현 시, 부호 비트 사용 유무